Конспект уроку ( 9 клас)

Тема: Елементи геометричного різьблення.

Мета:

Навчальна:  ознайомити учнів з новими елементами геометричного різьблення. Навчити їх розмічати і різьбити ці елементи.

Розвиваюча: розвивати в учнів просторову уяву, логічне мислення.

Виховна: виховувати акуратність, точність, наполегливість при  виконанні різьблення.

Міжпредметні зв’язки:  креслення, геометрія.

Засоби навчання:  Столярні  верстаки, дощечка для різьблення, олівець, лінійка, ніж-косяк, шліфувальна шкірка.

Дидактичні матеріали.  Плакат « Елементи  різьблення», посібник  К.Кавас «Самовчитель різьбяра», взірець елементів різьблення.

Методи навчання:  розповідь,  виконання креслення на шкільній дошці.

Тип уроку:  комбінований.

Перебіг  уроку.

І.  Організаційний  етап.

1. Привітання . Підготовка до уроку.

2. Призначення чергових.

3. Перевірка присутніх. Перевірка готовності до уроку.

(Робочі зошити, дощечки для різьблення, ножі - косяки ).

ІІ. Установчо – мотиваційний етап.

Вчитель.  Сьогодні ми вивчимо елементи, які найчастіше зустрічаються в геометричному різьбленні. Але спочатку нагадаєте, що ви вивчили на попередньому занятті.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

(Опитую фронтально).

- Як ще називають геометричне різьблення ? (тригранновиїмчасте).

- Які елементи ви вивчили на попередньому занятті? (зубчик, вітейка).

- Відгадайте  загадку:

Ніж, що ріже так і сяк, називається  …………  (косяк).

- Яких правил безпеки праці необхідно дотримуватися при різьбленні?

ІV. Сприймання та усвідомлення  учнями нового матеріалу.

Оголошення  мети  уроку.

Вчитель. Ви знаєте , що геометричне різьблення називають ще тригранно-виїмчасте . Основним елементом в ньому є тригранна виїмка. Її використовують, як перший елемент в орнаменті, в більш складних елементах – розетках

(демонстрація підручника  «Самовчитель різьбяра»  рисунок 14, стор. 25).

Крім цього  елемента ви навчитеся різьбити чотирипроменеву зірку, в основу якої закладені 4 тригранні виїмки (демонстрація підручника «Самовчитель різьбяра» рисунок 12, елемент 14, стор. 18 ).

(Оголошення  теми  уроку)

Тема: Елементи геометричного різьблення

Епіграф  уроку:

Щоб здивуватися, потрібна мить, а щоб зробити дивовижну річ, потрібні роки терпіння і наполегливої праці.

( К. Гельвецій)

План

- Розмічання і різьблення тригранної виїмки.

- Розмічання і різьблення чотирипроменевої зірки.

1.

Вчитель. Тригранна виїмка по своїй формі подібна на зубчик, який ви вивчали на попередньому занятті, але розмічається трохи по іншому (демонстрація  на шкільній дошці,  учні креслять в робочому зошиті).

Спочатку розбиваємо квадрат 10 х 10 мм., як і для зубчиків. Потім ділимо квадрат двома діагоналями навхрест. З точки перетину діагоналей проводимо вниз лінію до перетину зі стороною квадрату. Цю точку з’єднуємо з верхніми кутами квадрату. Розмічання проведено, далі будемо різьбити. Точка перетину діагоналей буде найглибшою точкою елементу.  В цю точку встановлюємо носок ножа-косяка зарізаючи  лезом вздовж діагоналей до верхніх кутів квадрату (подібно до зарізання  зубчика ). Третє  зарізання здійснюємо від найглибшої точки вниз. Підрізаємо вздовж розмічених ліній і верхньої сторони квадрату. Ви повинні одержати 3 грані (демонстрція на шкільній дошці). Лезом ножа-косяка видаляємо деревину зверху до найглибшої точки.  У найбільшій точці всі 3 грані повинні зійтися  (демонстрація  на взірці різьбленому на дощечці ).

V. Практична робота  №1.  Різьблення тригранної виїмки.

Вступний інструктаж.

Ставлю завдання самостійно розмітити і вирізьбити 3-4 тригранні  виїмки. Пропоную користуватися робочим зошитом , посібником «Самовчитель різьбяра» рисунок 14, стор. 25,  плакатом «Елементи  різьблення».  Вказую на правильність елементів різьблення.

Самостійна робота учнів.

Поточний інструктаж.

- Індивідуальні  рекомендації і допомага учням, якщо виникають питання.

- Помилки при виконанні робіт. Рекомендації щодо їх виправлення.

2.

Вчитель. Наступним елементом, який ви будете різьбити – це чотирипроменева зірка (демонстрація  на шкільній дошці , учні креслять в робочих зошитах).

Я вже пояснював вам , що в основу цього елементу входить 4 тригранні виїмки. На першому етапі розмічання проводимо, як і тригранної виїмки : розмічаємо квадрат 10 х 10 мм., проводимо діагоналі. На наступному етапі, через центр квадрата проводимо горизонтальну і вертикальну лінії. Відрізок (від центра квдрата і до його сторони ) ділимо навпіл. Одержані 4 точки сполучаємо з вершинами квадрата. Одержуємо 4 малі тригранні виїмки (демонстрація ). Різьблення кожної тригранної виїмки різьбимо , як ви вивчили раніше. При цьому границю між сусідніми виїмками потрібно зарізати праворуч і ліворуч від лінії розмітки, щоб одержати чіткий гребінь у елементі (демонстрація елемент на взірці різьбленому на дощечці ).

Щоб вирізьбити наступну чотирипроменеву зірку необхідно відступити 1-2- мм., щоб одержати чіткі контури елемента.

V. Практична робота № 2. Різьблення чотирипроменевої зірки.

Вступний інструктаж.

Вчитель. Ставлю завдання самостійно розмітити і вирізьбити 3-4 чотирипроменеві зірки. Пропоную користуватись тим же дидактичним матеріалом, що і при різьбленні тригранної виїмки ( «Самовчитель різьбяра», рисунок 12, елемент 14, стор. 18 ).

Самостійна робота учнів.

Поточний  інструктаж.

- Вчитель індивідуально пояснює і за потреби допомагає  учням.

- Вчитель виправляє помилки.

Заключний інструктаж.

1. Індивідуальні рекомендації  щодо виконаних робіт.

2. Помилки при виконанні робіт. Рекомендації щодо їх виправлення.

VI. Підсумок уроку.

Демонстрація  кращих робіт.

VII.  Домашнє  завдання:  самостійно ознайомитись з фотографіями виробів, оздоблених технікою геометричного різьблення, що містять вивченні елементи.