Конспект уроку ( 9 клас)

Тема:    Різьблення композиції обробної дошки.

Мета:

Навчальна: навчити учнів різьбити композиції для оздоблення різних виробів на прикладі обробної дошки для харчових продуктів. Засвоїти їх знання та формувати вміння в роботі з інструментами для геометричного різьблення. Сприяти формуванню та розвитку навиків, застосовуючи різні прийоми роботи з ножем-косяком.

Розвиваюча:   розвивати в учнів естетичний смак, їх творчі здібності, інтерес до геометричного різьблення та інших видів народних ремесел.

Виховна:  виховувати в учнів культуру праці, працелюбність, охайність, наполегливість.

Міжпредметні зв’язки:  образотворче мистецтво, креслення, геометрія, музичне мистецтво.

Об’єкт  праці:  обробна дошка для харчових продуктів.

Засоби навчання:  столярні верстаки, олівець, лінійка, циркуль, ніж-косяк, шліфувальна шкірка.

Дидактичні засоби:  плакат «Елементи різьблення», посібник «Самовчитель різьбяра», взірець елементів різьблення, взірці обробних дощок , ноутбук з відеопроектором, екран.

Методи навчання:  розповідь, бесіда, демонстрація відеосюжету, музичний супровід.

Тип уроку:  комбінований.

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.

1. Учні займають робочі місця, готуються до уроку.

2. Привітання, призначення чергових.

3. Перевірка присутніх та готовності учнів до уроку.

ІІ. Установчо-мотиваційний етап.

Оголошення мети уроку.

Вчитель.  Сьогодні на уроці ми продовжимо різьбити композицію обробної дошки технікою тригранно-виїмчастого різьблення.

- А як ще називають тригранно-виїмчасте різьблення?

(Відповідь: геометричне).

Оголошення теми уроку.

Тема:   Різьблення композиції обробної дошки.

Епіграф уроку:

Ми працю любимо, що в творчість перейшла,

І музику палку, що ніжно серце тисне

У щастя людського є рівних два крила

Троянди й виноград – красиве і корисне.

( М. Рильський )

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Вчитель.   Пригадайте, як називаються основні елементи геометричного різьблення?

За допомогою плакату  «Елементи різьблення» вчитель демонструє елементи різьблення , а учні фронтально відповідають , як вони називаються.

Відповіді:       а) зубчики;

б) вітейка;

в) тригранна виїмка;

г) орнамент з тригранних виїмок;

д) чотирипроменева зірка;

е) розетка сяйво;

ж) розетка ромб .

Всі ці елементи ви можете використовувати для  оздоблення своєї обробної дошки.

Вчитель. Відгадайте загадку. Вчитель демонструє елементи електроарматури в майстерні ( розетка, лампа) – учні повинні відгадати, який елемент різьблення він мав на увазі.

( Відповідь: розетка сяйво).

Вчитель вказує на зуб.

( Відповідь: зубчик).

Вчитель. Якщо змістити верхній і нижній  ряди зубів?

(Відповідь: вітейка).

ІV. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу.

Вчитель. Перед тим , як продовжити роботу, перегляньте невеликий відеосюжет , в якому показано, як різьбити складну розетку. Зверніть увагу на техніку різьблення , а саме:

а) хват ножа;

б) зарізання і підрізання;

в) підчищання.

Демонстрація  відеосюжету «Геометрична різьба (розетка)». Вчитель коментує роботу майстра.

Вчитель. Що вам сподобалося в цьому відеосюжеті?

Відповіді учнів.

Повторення правил безпеки праці при різьбленні :

1. При різьбленні друга рука , що підтримує заготовку, повинна бути осторонь від зони різьблення.

2. Хват ножа при зарізанні повинен бути таким  (демонстрація), а при підрізанні можна допомагати другою рукою ( демонстрація).

3. При затупленні леза доводити його на дрібнозернистій шліфувальній шкірці і шкіряному бруску.

4. Зберігати ніж в чохлі.

Вчитель.  Перед тим,  як ви приступите до роботи,  пригадайте про основні принципи побудови композиції для різьблення.

- Посередині обробної дошки повинні розміщуватися найбільші та найскладніші елементи - розетка  сяйво, розетка  ромб, розетка квадрат. Діаметр кола цих елементів 30-40мм.

- По периметру дошки розміщуємо дрібніші елементи: зубчики, вітейки, тригранні виїмки, їх орнаменти, чотирипроменеві зірки.  Елементи не робити великими – не більше  7-10 мм.

- Поверхня дошки повинна бути максимально зрізьблена.

Пояснення супроводжується демонстрацією  взірця обробної дошки.

Вчитель.  Вказує, як розмічати і різьбити елементи, використовуючи плакат «Елементи різьблення» , де подані принципи розмічання і різьблення. Також можна використовувати взірець елементів різьблення. Вносити  зміни в свої композиції,  можна використовуючи посібник «Самовчитель різьбяра».

(Чергові роздають посібники).

Приступаємо до практичної роботи. Звучить тиха музика.( Обробки українських народних пісень у виконанні сучасного гурту).

V. Практична робота. Різьблення композиції обробної дошки.

Самостійна робота учнів.

Учні продовжують виконувати різьблення обробної дошки, яке розпочали на попередніх уроках.

Поточний інструктаж.

- Контроль за роботою кожного учня, короткі вказівки , щодо  правильності виконання прийомів різьблення.

- Поради вчителя щодо оздоблення обробної дошки ( які елементи різьблення використати і де їх розмістити).

- Практична допомога учням , при різьбленні окремих елементів.

- Рекомендації, щодо виправлення помилок при різьбленні.

- Відповідаю на запитання учнів.

Заключний інструктаж.

- Індивідуальна оцінка роботи кожного учня.

Основні критерії оцінювання:

а) чистота обробки поверхні;

б) об’єм роботи , яку виконав учень.

2. Демонстрація  робіт учнів.

3. Типові помилки при різьбленні.

4.Прибирання майстерні.

VI. Узагальнення та систематизація знань.

Вчитель.   На сьогоднішньому уроці ми нагадали , як називаються основні елементи різьблення; переглянули відеосюжет «Різьблення складної розетки»; продовжили різьбити композицію обробної дошки. Повертаючись до епіграфу уроку, вказує, що на уроці було корисне , красиве і палка музика.

VII. Завдання додому ( за бажанням).

Провести розмічання елементів різьблення, які ви будете різьбити на наступному уроці .