План-конспект заняття з трудового навчання

Тема заняття: Підготовка ножівок до роботи. Правила безпечної праці..

Мета заняття:

1) Навчальна – сформувати в учнів знання про основні прийоми підготовок ножівок до роботи та правила безпечної праці.

2) Виховна – виховувати в учнів культуру праці та бережливе ставлення до технічного обладнання; удосконалювати трудове виховання школярів;

3) Профорієнтаційна – формувати в учнів стійкі професійні інтереси та продовжити ознайомлення учнів із професією столяра;

4) Розвиваюча – розвивати у школярів спеціальні здібності і технічне мислення, вміння аналізувати.

Тип уроку: комбінований.

Дидактичні засоби: Плакати: “Інструмент для розведення зубів пилки”, “Елементи і форми зубів пилок”.

Обладнання, інструменти та матеріали: ножівки для ручного пиляння, кутомір.

Хід і зміст заняття.

- Організаційний момент (2-3 хв.).

- Введення учнів в майстерню після дзвоника в спецодязі;

- Перевірка присутності учнів за журналом;

- Перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, підручник, креслярські прилади);

- Призначення чергових за графіком;

- Організація робочих місць.

- Повторення раніше вивченого матеріалу (10 хв.).

Контрольні запитання:

- Який інструмент використовують для визначення відхилення величини кута між кромкою і пластю?

- За допомогою чого здійснюють контроль якості пиляння ?

- Які ви знаєте види пилок?

- Що називається пластю?

- Що називається кромкою?

- Вивчення нового матеріалу (15 хв.).

1) Повідомлення нової теми (усно).

Техніко-технологічні відомості з розкриттям їх суті:

Підготовка ручних пилок до роботи

Перед налагодженням полотно пилки очищають від бруду і нальоту ганчіркою, змоченою в гасі. Спочатку вирівнюють полотно пилки легкими ударами на рівній чавунній або стальній плиті. Потім вирівнюють профіль і висоту зубів — фугують їх за допомогою спеціального фуганка (рис.20).

Фугування проводять так: у проріз колодки вставляють полотно З пилки і, не дуже натискуючи на фуганок, переміщають його вздовж пилки (можливе переміщення пилки по гранях напилка). Напилком вирівнюють зуби по висоті і впадини (пазухи) між ними.

Після цього зуби пилки розводять і загострюють. Для розведення зубів полотно пилки затискують у спеціальні дерев'яні тиски — лещата (рис. 21, в). Зуби відгинають поперемінно в різні сторони на 1/2 або 2/3 висоти від їх основи за допомогою спеціальних розводок (рис. 21, а і б). Правильність розведення зубів перевіряють шаблоном (рис. 21, г), який прикладають і переміщають вздовж пилки спочатку з одного, а потім з другого боку.

Загострення зубів пилки залежить від її виду. У пилках поздовжнього пиляння загострюють перпендикулярно до площини полотна пилки передню і задню грані зубів, які мають форму косокутного трикутника (рис. 22, а). Пилки для поперечного пиляння (форма зуба має вигляд рівнобедреного трикутника) загострюють під кутом 60...70° до площини її полотна. Одночасно загострюють дві сусідні грані зубів (рис. 22, б).

У пилках для мішаного пиляння (форма зуба має вигляд прямокутного трикутника) одночасно загострюють передню і задню грані сусідніх зубів під кутом 80° до площини полотна пилки (рис. 22, в).

- Закріплення нового матеріалу (5 хв.).

- Питання для закріплення нового матеріалу:

- Назвіть основні види пиляння.

- Як здійснюється запилювання деревини?

- Розкрийте особливості хватки лучкової пилки під час різних видів пиляння.

- Як здійснюється процес пиляння деревини?

Практична робота№1. Підготовка ручних пилок до роботи

Мета. Оволодіти прийомами розведення і загострення зубів пилок.

Обладнання, інструмент, пристосування. Ручні пилки з натягнутим і ненатягнутим полотном, напилки, розводки, лещата для кріплення пилок, шаблон.

Хід роботи:

1. Вивчити конструкцію пристосування для фугування зубів пилок (див. рис. 20).

2. За натуральними зразками і рисунком 21 вивчити будову розводок: щілинної і щипкової.

3. Встановити лещата і закріпити в них полотно пилки.

4. Виконати розведення і загострення пилки для одного із основних видів пиляння (за вказівками вчителя):

? 1. Назвіть елементи і форму зубів пилок для поздовжнього, поперечного і мішаного пиляння. 2. Які види пилок відносять до натягнутих і не-натягнутих? 3. Як виконують правлення полотна, розведення і загострення зубів пилок для основних видів пиляння?

Прийоми пиляння деревини ручними пилками

Розрізняють три основних види пиляння: горизонтальне впоперек волокон, вертикальне і горизонтальне вздовж волокон.

При горизонтальному пилянні деревини впоперек волокон (рис. 23, а) заготовку ставлять на кришку верстака або на упорну дошку так, щоб відпилювана частина виступала за задню коробку кришки. Кромкою заготовку притискують до бруска упорної дошки. Полотно пилки розвертають під кутом 30° до площини пропилу. Пилку тримають правою рукою за поперечник близько до ручки, лівою підтримують заготовку. Корпус повинен бути нерухомим, нахиленим уперед — під кутом 80°. Положення ніг показано на рисунку. Пиляють по рисці розмітки. Щоб пропил не відхилявся від риски, до полотна прикладають дерев'яний брусочок. Запил роблять плавними рухами нахиленої на себе пилки. Після кількох рухів пилки до себе і утворення невеликого заглиблення (пропилу) пилкою рухають рівномірно, але вже швидше (60—80 раз за хвилину). При допилюванні відрізка дошки чи бруска його слід підтримувати лівою рукою, сповільнивши при цьому рух пилки.

Для більш точного поперечного пиляння (торцювання) деталей під прямим кутом або кутом 45° застосовують стусло (рис. 23, б).

Вертикальне пиляння вздовж волокон. Перед пилянням заготовку закріплюють задньою притискною коробкою так, щоб верхній торець знаходився на рівні витягнутої руки (рис. 23, е). Якщо пиляння здійснюється паралельно пласті, то заготовку закріплюють переднім притискним гвинтом.

Після утворення запилу пиляють на всю довжину полотна пилки, тримаючи пилку в правій руці, а лівою підтримують розпилювану заготовку. Рух пилки повинен бути горизонтальним. Корпус і ліва рука у процесі пиляння мають бути майже нерухомі. Процес різання відбувається при русі пилки від себе. При всіх видах пиляння натиск на полотно має бути рівномірним. Надмірний натиск призводить до викривлення пропилу, а іноді й до поломки пилки.

Горизонтальне пиляння вздовж волокон здійснюється розпускною пилкою. Дошку закріплюють струбциною на верстаку так, щоб відпилювана частина звисала з верстака (рис. 23, г). Пилку тримають вертикально правою рукою за ручку, а лівою — за кінець стояка. Пиляють трохи натискуючи на пилку при русі її вниз; при русі пилки вгору її зуби не повинні торкатися дна пропилу. При затискуванні пилки стінками пропилу в нього вставляють клинок.

Для розпилювання довгих дощок вздовж волокон застосовують верстакові підставки.

Відхилення від правильних прийомів пиляння деревини призводить до виникнення дефектів. Застосовують різні способи їх попередження. Так, щоб не допустити викривлення пропилу, перевіряють натяг полотна пилки, натискують на пилку помірно; щоб оброблювана поверхня не була ворсистою, зменшують розмір виступаючих зубів пилки, натягують полотно пилки; щоб не відколювались тріски в кінці пиляння, підтримують відпилювань частин.

- Вступний інструктаж (9-12 хв.).

1) Повідомлення теми, мети і завдань практичної роботи (усно):

- Самостійна робота учнів і інструктаж вчителя (34-35 хв.).

А. Самостійна робота учнів.

1.Зміст роботи учнів:

Учні починають виконувати практичну роботу.

2.Форма організації праці групова.

Б. Інструктаж вчителя.

1) Форма проведення – фронтальна;

2) Зміст цільових обходів робочих місць учнів;

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця ;

2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, рухів і якості виробів;

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю;

4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов;

Постійна перевірка виконання учнями правил безпеки праці, виробничої санітарії;

3) Прийняття і оцінка робіт.

- Заключний інструктаж (5 хв.).

- Підведення підсумків практичної роботи;

- Аналіз найхарактерніших помилок і недоліків в роботі учнів;

- Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими (10 хв.).

Кожний учень починає прибирати своє робоче місце за 10 хвилин до закінчення заняття. В цей же час починають прибирання майстерні чергові.