Тема уроку. Інструменти для розмічання: олівець, лінійка, рулетка, кутник, рейсмус, малка

Мета уроку: Дати учням поняття про розмітку матеріалу при ручній та механічній обробці деревини;познайомити з призначенням розмічальних інструментів; коригувати та розвивати увагу,пам'ять, мислення,окомір,дрібну моторику м’язів; виховувати культуру праці,дисциплінованість,економне ставлення до матеріалу,дбайливе ставлення до розмічальних інструментів.

Обладнання і наочність:розмічальні інструменти,набір столярних інструментів,електрообладнання майстерні,заготовки,технологічна карта по виготовленню нош.

Виріб:ноші для потреб школи

Тип уроку:комбінований.

Хід уроку

І.Організаційний момент

- Привітання та призначення чергових

- Перевірка готовності до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду

- Повторення вивченого матеріалу

Бесіда

- Назвіть робоче місце для столяра.(Верстак)

- Як називають інструмент  для різання деревини. (Пилка)

- Назвіть автомобіль для перевезення зрізаного дерева. (Лісовоз)

- Марка потужної бензопили.

- Як називають верстат для розпилювання колод вздовж. (Пилорама)

- Інструмент для виготовлення отворів.(Свердло)

- Металева деталь дерев’яного ручного рубанка.(Ніж,залізко)

- Розкладний інструмент для вимірювання.(Метр)

- Інструмент для закручування шурупів.(Викрутка)

- Дерев’яний молоток.

- Верстат для загострення інструменту.

- Які дерева на зиму не  роздягаються?

Обговорення відповідей та визначення тих учні,які брали активну участь.

ІІІ. Повідомлення теми, мети  та завдань уроку

Вивчення нового матеріалу

- Слово вчителя

Будь - які столярні вироби майстр виготовляє або за кресленням або за шаблоном. Розміри кожної деталі повинні відповідати кресленню. На заготовку переносяться з креслення всі лінії.

Розмічання - це дуже важлива операція, від правильності її виконання залежить якість виробу. Лінії на заготовки столяр наносить олівцем,визначаючи спочатку базову сторону від якої ітимуть виміри. Для розмічання застосовуються розмічальні та контрольно-вимірювальні інструменти.

А саме:

1. Лінійка, складальний метр, рулетка.

2. Столярний кутник(дерев’яний або металевий). Застосовується для розмічання,стругання під прямий кут суміжних поверхонь,перевірки прямих кутів.

3. Рейсмус. Застосовується для креслення ліній на деталі,переміщуючи                                         інструмент вздовж заготовки.

4. Малка. За допомогою малки можна наносити кути довільної величини,який потрібно для виготовлення даного виробу.

Розмічання однакових деталей проводяться за допомогою шаблонів. Шаблон накладають на заготовку та обводять по його контурах. При цьому скорочується час операції розмічання та підвищується точність.

2.Закріплення вивченого матеріалу

Відгадай кросворд «Розмітка»

|  | 3 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

На кожній дошці розграфленій у клітинках початкові букви слів-назв розмічальних інструментів. Якщо правильно розв’язати кросворд,то у виділеній колонці можна прочитати назву інструменту для розмітки.

3. Практична робота

- Тепер ми приступаємо до виконання практичної роботи

- Завдання практичної роботи.

- Правила безпечної роботи під час пиляння та стругання.

- Вимоги до матеріалу з якого виготовляються ноші.

- Будова ношів: ручки,кришка.

- Технологічна карта ношів.

IV.Підсумок уроку

1. Фронтальна бесіда

- Які інструменти для розмічання ви запам’ятали?

- Чи можна зробити розмітку без інструментів?

- Де  можна скористатися отриманими знаннями у повсякденному житті?

2. Оцінювання теоретичних знань,практичних умінь учнів.

V. Домашнє завдання

Прочитати в підручнику с. 20-24

VI. Прибирання робочих місць учнями, а майстерні черговими.